## Slide 1
图片对比查看器
ISP / 相机 tuning 工程师一体化工具 · 使用教程
图片对比 · RAW 调试 · 色卡分析 · 图像测量 · Gamma / CCM 转换
单文件便携版 · 免安装 · 2026-10

## Slide 2
六大功能一页看懂
左上角「🖼️ 图片对比查看器 ▾」菜单进入各功能页，「← 返回」回到查看器
功能页 | 面向场景 | 核心能力
🖼️ 图片查看器 | 日常对比 | 多图/覆盖对比、EXIF、框选统计、直方图
🎯 色卡分析 | CCM 验证 | ColorChecker 24 色四点标定、ΔE、白平衡增益
📊 图像分析 | 客观测量 | 差异热力图、shading、过曝裁切、噪声/SNR
🔬 RAW 实验室 | 底层调试 | RAW/YUV 裸数据 + ISP 参数链实时预览
📈 Gamma 转换 | 平台互转 | MTK ↔ QCOM，曲线可视化 + HDR 参考
🎨 CCM 转换 | 寄存器数据 | Hex ↔ Dec 互转、矩阵与颜色预览
2

## Slide 3
安装与运行
只有一个 exe，双击即用
▸ 运行环境：64 位 Windows 10 / 11
▸ 分发：只需 图片对比查看器 0.0.0.exe（约 96MB）
▸ 无任何依赖，运行时全部内置
▸ 所有数据本地处理，不上传网络
▸ 可直接把图片/裸数据文件拖入窗口加载
⚠ 首次运行 SmartScreen 警告
程序未购买代码签名证书，Windows 会弹蓝色警告——
这不是病毒。
点「更多信息」→「仍要运行」即可，
仅此一次，之后双击直接打开。
3

## Slide 4
图片查看器 ①：加载与鼠标操作
操作 | 功能
左键拖拽 | 平移图片
右键拖拽 | 框选区域 → 右侧统计切换为「框选区域」
右键单击（不拖） | 清除选区
滚轮 | 以光标为中心缩放（10% ~ 4000%）
拖文件入窗口 | 加载图片
▸ 左侧图片列表
· 所有已导入图片，点击切换
· 当前激活图始终占网格第一格
▸ 布局 1 / 2 / 4 / 6
· 激活图 + 导入顺序填满其余格
▸ 快捷键
· 框选、缩放、平移与图片查看器一致
4

## Slide 5
图片查看器 ②：覆盖对比与统计
▸ 覆盖对比（B 图叠加到 A 图位置）
· 下拉框选 A / B，分割线左右划擦
· B 不透明度滑块 0~100% 混合
· 缩放/拖动同步作用于叠加图
▸ 右侧信息栏
· EXIF：曝光/ISO/光圈/镜头等
· 图像统计：直方图、均值、σ、Lab/HSV/HSL
· RAW 图额外显示 R/Gr/Gb/B 通道直方图
典型用法
① 同场景拍 tuning 前后两张
② 布局 2 左右并排看整体
③ 覆盖对比 + 拖分割线看局部
④ 右键框选关键区域比统计
ΔE 级精度对比请用「📊 图像分析」
5

## Slide 6
RAW 实验室 ①：导入裸数据
对话框选择，或直接把文件拖进页面
类别 | 支持格式
Bayer RAW | MIPI RAW10 / 12 / 14（packed）；16 位 unpacked（有效位深 10/12/14，低/高位对齐）
YUV | NV12 / NV21 / I420 / YV12 / UYVY / YUYV（支持 stride）
Bayer 排列 | RGGB / BGGR / GRBG / GBRG
▸ 必填宽高（偶数）；文件大小与预期帧自动比对，不足报错、偏大警告截取
▸ 格式参数自动记忆——重开程序仍在，拖放导入直接沿用上次的设定
▸ 导入后图像与照片同等待遇：缩放/拖动/框选统计/直方图全部可用
6

## Slide 7
RAW 实验室 ②：ISP 参数链实时预览
调节后 180ms 防抖刷新，全分辨率处理
参数 | 范围 | 作用
显示 Gamma | 0.5 ~ 3.5 | 1.0=线性看原始数据；快捷 线性/2.2/2.4
总增益 | 0.1× ~ 16× | 数字增益，滑块右侧可直接键入
R/G/B 通道增益 | 0.1 ~ 4 | 模拟 AWB 增益
Shading 校正 | 0 ~ 80% | 径向增益补偿镜头阴影
CCM | 3×3 小数 | 色彩校正矩阵，一键重置单位阵
处理链：增益（总+通道）→ shading → CCM → gamma；直方图反映增益后、CCM/gamma 前的线性数据
典型流程：线性 gamma 看原始 → 调 R/B 增益对齐直方图三通道 → 切 2.2 gamma 看效果 → 套 CCM
7

## Slide 8
色卡分析 ①：四步出结果
ColorChecker Classic 24 色
① 拍摄
正对色卡、光照均匀、无反光，占画面一定比例
② 加载
打开图片或拖入页面
③ 标定
点「开始标定」→ 按 左上→右上→右下→左下 点击色卡外沿四角（支持轻微透视）
④ 读数
第四角点完自动出结果，画面叠加 4×6 网格编号供核对
8

## Slide 9
色卡分析 ②：结果解读
指标 | 含义 | 判读
平均/最大 ΔE | 与 X-Rite 参考值的色差 | <3 绿 优秀 / <6 黄 可接受
WB 增益 R/G·B/G | 白块+中性灰估计的增益 | 直接对照 AWB 日志
中性灰曝光比 | 测量/参考亮度 | 100% = 曝光准确
▸ a*b* 散点图：点=测量、圈=参考，偏移方向即偏色方向，连线长度=误差大小
▸ 逐格表：24 格测量 RGB 与 ΔE，快速定位问题色（肤色/蓝/绿常见超标）
▸ 口径提醒：相机 RGB 未做光谱适配，绝对 ΔE 偏大——用法是不同 CCM 版本间比相对优劣
9

## Slide 10
图像分析 ①：差异对比 · Shading 测量
① 差异对比
· 选 A/B 图 → 生成 |A−B| ×1~16 热力图
· 统计 mean|Δ|、meanΔ、最大差、平均 ΔE
· 右键框选后生成 → 区域限定统计
· 调参前后「差多少」量化对比
② Shading 测量
· 均匀灰场图一键分五区（中心+四角）
· 每区 Y 均值、R/G、B/G 比值
· 角/中心亮度比范围 + 不均匀 %
· LSC 调参与色彩 shading 评估
10

## Slide 11
图像分析 ②：过曝裁切 · 噪声/SNR
③ 过曝/饱和裁切
· 阈值 240~255 可调
· 分通道统计裁切像素数与百分比
· 蒙版视图：黑底按通道颜色高亮裁切点
· 查 HDR 合成缝隙、gamma 拐点裁切
④ 噪声 / SNR
· 右键框选平坦区域（避开边缘纹理）
· 3×3 high-pass 去场景后估 σ
· 分通道 σ / SNR(dB) / 亮度 SNR
· 选对比图同坐标测 → 自动 ΔSNR
11

## Slide 12
Gamma 转换 ①：MTK ↔ QCOM 互转
与 Python 原版输出逐位一致（PCHIP 复刻 scipy 浮点顺序）
▸ 方向
· MTK → QCOM：输入 256 组
· QCOM → MTK：输入 257 组
▸ 输入
· 十进制：空格/逗号/换行分隔
· MTK 方向可勾选十六进制（粘 dump）
▸ 输出
· 一键复制；组数不符红字提示
可信度
· MTK→QCOM 为整数运算，天然一致
· QCOM→MTK 的 PCHIP 逐位复刻
scipy 的求值/舍入顺序
· 12 组边界用例 + 100 条随机曲线
共 25,600 点 对拍零差异
可放心替代命令行 Python 工具
12

## Slide 13
Gamma 转换 ②：四层曲线对比
同一坐标系叠加，HDR/SDR 形态一目了然
层 | 内容 | 形态
转换曲线 | 输入（蓝）/ 输出（粉） | 粗实线
标准 γ 对比 | 输入 γ 值（最多 12 条） | 彩色虚线
对比数据 | 粘贴 gamma 表 256/257 组（最多 6 条） | 彩色实线
HDR 参考 | + PQ (ST 2084) / + HLG 一键添加 | 彩色实线
▸ PQ 按 10000 nits 归一化：暗部极缓（一半码值压在 0~100 nit）——HDR10/10+/杜比视界共用
▸ HLG：暗部=gamma 0.5，1/12 处平滑切入对数段——iPhone 杜比视界（Profile 8.4）所用
13

## Slide 14
CCM 转换：Hex ↔ Dec
MTK ISP6s / ISP4s 色彩校正矩阵，与原单文件工具结果一致
▸ Hex → Dec
· 粘 6 个 32 位十六进制值 → 3×3 矩阵
· 逐格显示 hex→dec；C++/纯十进制双输出
▸ Dec → Hex
· 9 个十进制值反向打包
· 越限 [-4096,4095] 自动截断并警告
▸ 支持批量多光源矩阵
编码规则
· 每 32 位值：低 16 位=第 1 元素
高 16 位=第 2 元素
· 13 位有符号：值 ≥ 4096 减 8192
颜色预览：9 个样本色经 CCM 前后
色块对照，直观评估矩阵效果
14

## Slide 15
常见问题
问题 | 处理
SmartScreen 蓝色警告 | 更多信息 → 仍要运行（仅此一次，非病毒）
朋友打不开 | 确认 64 位 Win10/11；Mac/Linux 不支持此 exe
RAW 导入全黑/花屏 | 核对宽高、Bayer 排列、16 位对齐方式；先用小 dump 试
重新打包提示文件占用 | 关闭运行中的程序再打包
ΔE 整体偏大 | 相机 RGB 未做光谱适配，看相对趋势而非绝对值
15

## Slide 16
快捷键与结束语
快捷键 | 位置 | 功能
滚轮 / 左键拖 / 右键框选 | 各图像区 | 缩放 / 平移 / 区域统计
Ctrl + Enter | Gamma、CCM 页 | 转换
Ctrl + Enter | Gamma 对比数据 | 添加对比
数据说话：把「感觉变了」变成「ΔE 从 3.2 降到 1.8」
教程与程序同步更新于 GitHub：github.com/dododo30/image-compare-viewer
16